Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1-29/11/2018 от 29.11.2018г.

на строительство объекта «Кабельная линия 15 кВ (Новая) от РУ 15 кВ ТП 15/0,4 кВ 65-11/2 до ТП 15/0,4 кВ (Новая) в п.Васильково Гурьевского района на участке кад.:39:03:060004:209».

| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для Строительства | Договор технологического присоединения №28/12/2017 |
|  | Заказчик поручает Исполнителю | - Произвести строительство кабельной линия 15 кВ (Новая) от РУ 15 кВ ТП 15/0,4 кВ 65-11/2 до ТП 15/0,4 кВ (Новая) в п.Васильково Гурьевского района на участке кад.:39:03:060004:209; - Произвести испытания и пуско-наладочные работы построенных кабельных линий кВ; - Работы выполнить согласно проектной документации: «Кабельная линия 15 кВ (Новая) от РУ 15 кВ ТП 15/0,4 кВ 65-11/2 до ТП 15/0,4 кВ (Новая) в п.Васильково Гурьевского района на участке кад.:39:03:060004:209», разработанный ООО «КалининградПромСтройПроект», шифр 18.009-ПЗ, шифр 18.009-ИОС 1 и актом выбора трассы. |
|  | Сроки выполнения работ по строительству | 30 рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Условия оплаты | Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. |
|  | Исходные данные для строительства | 1. Проектная документация ООО «КалининградПромСтройПроект»: - Проектная документация. Том1. Раздел 1. «Пояснительная записка» шифр 18.009-ПЗ, в 1 экз.; - Проектная документация. Том 5.1. Раздел 5. «Сведения об инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел «Система электроснабжения». шифр 18.009-ИОС 1, в 1 экз.; - Рабочая документация. «Сметная документация» шифр 18.009-СМ, в 1 экз.; - Акт выбора трассы. |
|  | Особые условия | - требуется ордер на раскопки и иные необходимые согласования производства работ. - пересечение с дорогами. - давальческий материал кабельная продукция в объеме проектной длины. |
|  | Базовые качественные характеристики | Строительство выполнить в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ. - Правил устройства электроустановок ПУЭ (6 и 7 издание); - Нормативных правовых и ненормативных актов РФ и Калининградской области, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами; - И 1.13-07. Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам. |
|  | Технические решения. Требования по внедрению новой техники, материалов | -Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов и иметь необходимые сертификаты; - Все материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными; - Закуп материалов осуществлять у официальных дилеров или производителей материалов. - Применяемые материалы до их приобретения должны быть согласованы с Заказчиком. |
|  | Требования по охране труда | Предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ и последующей эксплуатации устройств электроснабжения. |
|  | Требования к наличию свидетельств на право выполнения строительных работ | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложениями |
|  | Требования к стандартизации и сертификации материалов. | - Качество материалов должно соответствовать ГОСТам, ТУ (стандартам, техническим условиям производителя товара и требованиям Заказчика), как отдельные комплектующие так и изделия в сборе; - Соответствие материалов требованиям ГОСТ должно подтверждаться сертификатами и декларациями соответствия с приложением протоколов испытаний в аккредитованных лабораториях и испытательных центрах; - Поставляемые поставщиком материалы должны сопровождаться технической документацией (паспортами, инструкциями по эксплуатации, монтажу, протоколами испытаний и пр.); - Средства измерения должны иметь свидетельство о поверке ФГУ России «стандартизации, метрологии и сертификации», сертификат утверждения типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и внесены в Государственный реестр средств измерений. |
|  | Правила контроля и приёмки выполненных работ. | - По завершению строительства произвести необходимые пусконаладочные работы и испытания с приложением протоколов испытаний в аккредитованных лабораториях и испытательных центрах; - Приёмка работ осуществляется оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах; - Подрядчик сдаёт заказчику до подписания актов рабочей комиссией всю приемосдаточную документацию по электромонтажным работам, протоколы испытаний, в т.ч. 1-н экземпляр в электронном виде в формате PDF. |
|  | Гарантии подрядной организации. | - Гарантия качества на выполненные работы и используемые материалы не менее трёх лет с момента подписания Акта приёмки выполненных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. |
|  | Уточнение и дополнение задания | Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. |