ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2– Захаровская I, II цепь»

- Основание для проектирования.

  - Технические условия на технологическое присоединение № Т110-1 энергопринимающих устройств ООО «К-Поташ Сервис» к электрическим сетям АО «Региональная энергетическая компания».

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: новое строительство.

  - Уровень ответственности: нормальный.

  - Этапы разработки документации:

- I-й этап - разработка, обоснование и согласование с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2 и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту.

- II-й этап - разработка, согласование с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2  проектной документации (ПД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- III-й этап – разработка рабочей документации (РД).

  - ОТР, разработанные на I-м этапе, после согласования с Заказчиком могут быть уточнены на II-м этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

  - ОТР (при необходимости согласования технических решений в части первичного оборудования) и ПД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

  - Проекты, в соответствии с которыми, требуется координация решений:

- Строительство ПС 110 кВ Захаровская;

- Реконструкция ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 (сооружение двух новых линейных ячеек в ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 1-го энергоблока). Граница проектирования: линейные порталы 110 кВ.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2– Захаровская I, II цепь:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КВЛ |
| Передаваемая мощность | 60 МВт |
| Количество цепей | 2 |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Длина трассы | Ориентировочная протяженность трассы КВЛ составляет: - 2 ВЛ 110 кВ (ориентировочно 2x0,4 км) от линейных порталов ОРУ-110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 до первой анкерной опоры ВЛ 110 кВ - 2 КЛ 110 кВ (ориентировочно 2x2км) с изоляцией из сшитого полиэтилена с установкой концевых муфт от первой анкерной опоры ВЛ 110 кВ до второй анкерной опоры ВЛ 110 кВ - 2-х цепная ЛЭП-110 кВ (ориентировочно 2x11 км) от контактов натяжных зажимов (НЗПГ) на анкерной опоре 110 кВ ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Захаровская до второй анкерной опоры ВЛ 110 кВ |
| Марка провода/кабеля | ВЛ - провод АС, сечение провода до 240 мм2. КЛ – кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 800 мм2. Сечения подтвердить проектом. |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектом |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в ПД) | Тип опор ВЛ 110 кВ определить проектом При разработке ОТР в расчетах применять: Региональный коэффициент по гололеду; Региональный коэффициент по ветру; Определить при разработке ОТР: Тип изоляторов с длиной пути утечки по выявленной СЗА в районе прохождения ВЛ (рекомендуются стеклянные изоляторы). Тип (марку) провода, в соответствии с рассчитанным ДДТ (допустимый длительный ток). Тип натяжных зажимов (рекомендуются прессуемые, клиносочлененные для проводов и спиральные для грозотроса). Тип поддерживающих зажимов (рекомендуются глухие со спиральным протектором для проводов и спиральные для грозотроса). Тип гасителей вибрации (рекомендуются многочастотные). Тип соединения шлейфовых обводов (рекомендуется термосварка со спиральным протектором). Тип грозозащитного троса (ОКГТ со встроенным оптическим кабелем). В населенной местности и на пересечениях с инженерными коммуникациями рассмотреть применение двойных гирлянд изоляторов. В проекте предусмотреть установку информационных знаков на всех опорах ВЛ (по всей трассе), в ОРУ присоединяемых ПС и на участках переустраиваемых ВЛ всех собственников. При подключении линий к ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2 1-го энергоблока и ПС 110 кВ Захаровская учитывать фазировку ВЛ и сооружаемой ошиновки РУ. |
| Основные решения по РЗА | Не разрабатывается |
| Противоаварийная автоматика (ПА) | Не разрабатывается |
| Система коммерческого учёта электроэнергии | Не разрабатывается |
| Линейно-кабельное сооружение ВОЛС | Определить проектом. Для прокладки в земле применить оптический кабель, предусматривающий прокладку в грунте. Для подвески на опорах ВЛ применить грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) Применить оптический кабель одномодовый количеством с оптических волокон не менее 24. |
| Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Определить проектом |

После завершения строительства, вновь сооружаемым ВЛ присвоить следующие диспетчерские наименования:

- КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I цепь;

- КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская II цепь.

4. Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Сбор исходных данных

Перед началом проектирования выполнить сбор исходных данных. На стадии проектирования получить технические условия на пересечение с существующими коммуникациями.

  - I-й этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование АО «Региональная энергетическая компания» и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2   основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту»

    - Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 
2-х, с оценкой экономических показателей) технических решений по ЛЭП (рассмотреть возможные варианты трассы, варианты исполнения, варианты конструкции опор) с обосновывающими расчетами. Представить детальное обоснование предпочтительного варианта.

    - Основные технические решения по КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I, II цепь должны содержать:

- трассу КВЛ 110 кВ;

- климатическую характеристику региона строительства;

- типы опор и фундаментов ВЛ 110 кВ;

- конструкции фаз и тип грозозащитного троса;

- тип линейной изоляции;

- типы линейной арматуры;

- средства снижения ветровой вибрации;

- план заходов КВЛ 110 кВ на ОРУ 110 кВ Калининградской ТЭЦ-2, ПС 110 кВ Захаровская;

- выбор защиты от грозовых и внутренних перенапряжений;

- основные решения по организации линейной части связи, в части проектируемых систем;

- схемы организации ВОЛС.

    - Для участков КЛ в составе ЛЭП кроме вышеперечисленного:

- тип кабеля в зависимости от местных климатических условий и условий прокладки;

- сечение медного экрана по результатам расчетов термической стойкости;

- наличие в конструкции экрана встроенных волоконно-оптических модулей, в том числе для мониторинга температуры (при необходимости);

- выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля (преимущественно без соприкосновения жил кабеля), принципиальные решения по пересечениям и сближениям с коммуникациями, инженерными и линейными сооружениями (с приложением предварительных согласований).

    - Материалы I-го этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение в АО «Региональная энергетическая компания» и Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2 и Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ.

    - Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания выполнить в объеме необходимом для стадии ОТР.

  - II-й этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»

    - Разработку ПД выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Проектная документация, выполненная на II-м этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Заказчиком, АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.

    - Для КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Захаровская I, II цепь выполнить/определить:

- разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории;

- необходимый для разработки ПД объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;

- решения по фундаментам под опоры ВЛ 110 кВ;

- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ВЛ 110 кВ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- решения по прокладке кабеля: кабельным трассам, способу прокладки, расположению и конструкциям кабельных колодцев, заходам кабеля, ВОК и т.д.;

- идентификацию сооружений по уровню ответственности (при отступлении от п.2.2 Задания – согласовывается с Заказчиком).

    - Сметную документацию выполнить в программе «ГРАНД-Смета».

      - Выполнить в соответствии с п.п. 28, 30, 42 Постановления Правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметную документацию (в том числе сводный сметный расчет) составить в текущем уровне цен с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

      - Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом в программе «Гранд-Смета», Excel в действующей сметно- нормативной базе с применением региональных индексов базисной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на момент сдачи сметной документации на госэкспертизу для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009г № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов».

      - Сметную документацию следует разработать на основе стоимости фактически закупленного Заказчиком оборудования на основании конкурентных процедур согласно техническим требованиям к основному электротехническому оборудованию.

      - Локальные сметы выполнять по МДС-81-35.2004 в уровне цен на текущий квартал года.

В составе сметной документации разработать следующие альбомы (приложения):

- протоколы согласования цены;

- прайс-листы;

- ведомость объемов работ.

      - В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить следующие затраты:

- стоимость проектных и изыскательских работ (т.ч. авторский надзор);

- затраты по разбивке основных осей сооружений, трасс инженерных коммуникаций, переноса их в натуру и закреплению пунктами и знаками;

- на обследование земельного участка и сопровождение земляных работ на наличие взрывоопасных предметов;

- на восстановление дорожного покрытия, благоустройства;

- затраты по сносу и компенсации восстановительной стоимости зеленых насаждений;

- на компенсацию стоимости сносимых строений и сооружений, попадающих в зону строительства определить проектом;

- на возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;

- на осуществление мероприятий по поиску и захоронению останков погибших в главу - прочие работы и затраты;

Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например, стесненные условия и т.п.).

В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- дополнительные затраты на производства работ в зимнее время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;

- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета;

- прочие.

В главу 10 Сводного сметного расчета включить затраты на содержание службы заказчика-застройщика в размере 2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;

Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

В сметной документации учесть:

- затраты на комплектацию аварийного запаса.

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлениями Правительства РФ №145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- стоимость проведения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которого финансируется с привлечением средств юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 427 от 18.05.2009 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

Включить в расчет сметной стоимости затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с нормативами ГСН 81 -05-01 -2001.

Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов.

  - III-й этап проектирования «Разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов»

    - Разработку РД выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

    - Рабочая документация, разработанная на III этапе, должна быть согласована в требуемом объёме с Заказчиком, АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.

- Требования к Проектной организации

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - Проектная организация (в том числе, с привлечением субподрядчика) выполняет полный комплекс инженерных изысканий.

  - Проектная организация (в том числе, с привлечением субподрядчика) выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под строительство.

- Особые условия

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108.

Графические материалы проектных решений выполнить в электронном виде в формате *.dwg, *.dxf. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

  - Разработанную документацию в соответствии с техническим заданием предоставить на рассмотрение и согласование в АО «Региональная энергетическая компания», Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2.

  - Сброшюрованную документацию по каждому этапу выдать на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе (CD диске в формате *.pdf, *.doc, *.xls) в 1 экземпляре.

  - Проектная организация обеспечивает:

- получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению государственной экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

- сопровождение документации в органах экспертизы и добивается получения положительных заключений;

- внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с АО «Региональная энергетическая компания», Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и Филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация» Калининградская ТЭЦ-2, собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

- Срок выполнения проекта

  - I-й этап (разработка ОТР): в соответствии с договором, но не более 4 месяцев.

  - II-й этап (разработка ПД): в соответствии с договором, но не более 4 месяцев.

  - III-й этап (разработка РД): в соответствии с договором, но не более 3 месяцев

- Исходные данные для разработки проекта

  - Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их определяются условиями договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение 1 к Заданию на проектирование

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ.

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229.

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 г. № 937.

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости энергосистем", утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

ОРД и НТД ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения», СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.248-2017.

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 750 кВ», СТО 56947007- 29.240.55.192-2014.

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.30.047-2010.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», 
СТО 59012820.29.020.002-2012.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.